## Slide 2
ES UN PANEL AISLANTE USADO COMO MURO TAPÓN, CORTINA Y DIVISORIO.
ESTÁ FABRICADO CON POLIESTIRENO (EPS), EN ALTA DENSIDAD de 20 kg/m³ con opción a 16 kg/m³.
CUENTA CON 3 CANALES METÁLICOS INTERNOS CALIBRE 20 QUE SIRVEN PARA LA FIJACIÓN DE CUALQUIER RECUBRIMIENTO EN AMBAS CARAS
STEELFOAM MURO TIENE LA CUALIDAD DE SER EXCELENTE AISLANTE TÉRMICO

## Slide 3
TIPO DE INSTALACIÓN
INSTALACIÓN EXTERNA A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, EN FORMA DE CORTINA, UNA SOLA PIEZA CUBRE VARIOS NIVELES.
INSTALACIÓN DEL PANEL DE PISO A LOSA DE CADA NIVEL, EN FORMA DE TAPÓN, FUNCIONA TANTO PARA FACHADAS COMO MUROS DIVISORIOS.
.
PANEL HECHO A LA MEDIDA DEL PROYECTO.
INCLUYE : VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, LISTO PARA INSTALAR, NO REQUIERE CORTES ADICIONALES EN OBRA .

## Slide 4
PRESENTACIÓN
CADA PIEZA MIDE 1.22 MTS. DE ANCHO Y SE SUMINISTRA A LA ALTURA DEL PROYECTO.
POSTES METÁLICOS G60, CON PASES PARA INSTALACIONES @ 2’, DE4 X 2” CAL. 20
Notes: FY:33 KSI, Fu:45 ksi o mayor

## Slide 5
PRESENTACIÓN
RESISTENCIA TÉRMICA POR ESPESORES

## Slide 6
Poliestireno
Expandido (EPS)
Tablaroca
Postes de
lámina galvanizada
Pasta acrílica
Malla Fibra de Vidrio
Pasta acrílica
Textura o color
RECUBRIMIENTOS
Machimbre
Grabado

## Slide 7
Ideal para ampliaciones y remodelaciones futuras. Flexible a cualquier tipo de diseño.
Por su textura, promueve mejor el anclaje de los recubrimientos.
Seguro es auto extinguible y no es tóxico.
Resistente a la intemperie, no es producto comestible para animales, no propicia salitre, hongos o deterioro por el tiempo, no se oxida o pudre. por sus componentes Steelfoam es un sistema muy durable.
Facilita la colocación de instalaciones tanto eléctricas como hidráulicas que se ubican en el muro.
Reciclable, es amigable con el medio ambiente, los elementos son reciclables.
Es un sistema diseñado y fabricado para cada proyecto en específico, puede ser panel individual listo para instalar o ser una fachada completa incluyendo vanos para puertas y ventanas.
Aislamiento térmico estable a lo largo de la vida útil del inmueble, con lo que se logra mayor confort al interior del edificio y ahorro en el consumo energético.
Sistema muy ligero, no agrega peso adicional al edificio.
Rápida y fácil instalación, al ser un panel prefabricado a la medida, con una sola pieza cubre todos o varios niveles, no requiere mano de obra especializada, lo que disminuye los costos de mano de obra.
Ahorro, No requiere grúas o herramientas especiales. Disminuye drásticamente los tiempos de instalación.
Limpieza al construir, por ser un sistema modular se obtiene nulo desperdicio.
VENTAJAS

## Slide 8
USOS
VIVIENDA
EDIFICIOS EDUCATIVOS
EDIFICIOS MULTINIVEL
OFICINAS
CENTROS COMERCIALES

## Slide 9
OBRAS
COLEGIO INAM

## Slide 10
OFICINAS INTERLOGIC
OBRAS

## Slide 11
OBRAS
PLAZA DILA

## Slide 12
OBRAS
LOCALES MONRROY

## Slide 13
OBRAS
VIVIENDA (SAN PEDRO)

## Slide 14
OBRAS
TORRE SKY PITIC

## Slide 15
OBRAS
TORRE SKY PITIC

## Slide 16
TORRE SKY PITIC
OBRAS

## Slide 17
OBRAS
HOTEL HOLYDAY INN

## Slide 18
HOTEL HOLYDAY INN
OBRAS

## Slide 19
OBRAS
POLICLÍNICA ISSSTESON

## Slide 20
OBRAS
POLICLÍNICA ISSSTESON

## Slide 21
CONSTRUPLAN
OBRAS

## Slide 22
OBRAS
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Notes: IMSS NOGALES

## Slide 23
OBRAS
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Notes: IMSS NOGALES

## Slide 24
OBRAS
CRESON, Centro Regional DE Formación Profesional Docente de Sonora
Notes: IMSS NOGALES

## Slide 25
OBRAS
Aeropuerto en Chihuahua
Notes: SALA VIP
223.93 m2 Steelfoam 15cm
248.00 m2 Insulpanel Techo 4”

## Slide 26
OBRAS
NAVE CT INTERNATIONAL
Notes: 6,500 M2 (STEELFOAM 12 CM)
SQ TECH

## Slide 27
OBRAS
Agencia de Seguros
Notes: Mexicali

## Slide 28
Respaldo del equipo de Asesoría Técnica.
PROCESO DE INSTALACIÓN

## Slide 29
PROCESO DE INSTALACIÓN
1. TRAZO Y NIVELACIÓN
2 .COLOCACIÓN DE CANALES DE ARRASTRE
Y ÁNGULOS DE FIJACIÓN

## Slide 30
PROCESO DE INSTALACIÓN
3. COLOCACIÓN DEL PANEL STEELFOAM FIJÁNDOLO EN CADA POSTE
HACIA LOS ÁNGULOS Y CANALES DE ARRASTRE

## Slide 31
PROCESO DE INSTALACIÓN
4 . PUERTAS Y VENTANAS
5 . INSTALACIONES HIDRO – SANITARIAS
6 . COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTOS
Y DETALLES : TABLAROCA Y BASECOAT

## Slide 32
MEMORIA DE CÁLCULO
Panel con 3 postes de 4" x 2" calibre 20, con perforaciones @ 2‘. Combinación de carga de 0.9 de carga muerta de servicio y 1.0 de carga de viento. Peso de recubrimiento de 25kg/m
Tabla de Capacidad Estructural
Separación máxima de apoyo
Notes: Basado en el manual de diseño de obras Civiles. Diseño por Viento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE 2008).

## Slide 33
Pruebas de carga
Prueba de carga STEELFOAM
Prueba de carga NOVIDESA
Manejo STEELFOAM
Manejo NOVIDESA
Unión de poste NOVIDESA